№37_Моно усилитель 32 Вт к174ун30

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать на базе микросхемы К174УН30 усилитель мощности звуковой частоты 32Вт с использованием двухполярного источника питания.

Низкий коэффициент гармоник (0,5% при Р – 0,1…24 Вт) позволяет использовать усилитель  в любой высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре .

Для работы в режиме максимальной выходной мощности микросхему необходимо устанавливать на теплоотвод (радиатор).

# Основные технические характеристики

| Выходная мощность (макс.), Вт Коэффициент гармоник, % при Р = 0,1…24Вт) Напряжение питания (2х полярное), В Сопротивление нагрузки, Ом Размер платы, мм | 32 0,5 +18 4 52х32 |
| --- | --- |
| Принципиальная схема |

Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Если Ваш радиоконструктор закомплектован резистором R4 – 2Ом, то на печатной плате вместо резистора R4 или R`4 – установить перемычку.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

Для стерео усиления необходимо приобрести два таких набора.