№60_светодиодный индикатор бортового

напряжения автомобиля

Руководство по эксплуатации.

- Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

- Комплектность

| Резисторы R1 – 47к/0,125W R2 – 52к/0,125W R3 – 15к/0,125W Печатная плата | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт | Светодиоды HL1…HL12 – АЛ307 Микросхема DA1 – кр1003пп1(UAA180) | 12 шт 1 шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы. |

- Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

- Краткое описание радиоконструктора.

Шкальные светодиодные индикаторы находят широкое применение в бытовой и профессиональной радиоаппаратуре. С помощью этого радиоконструктора можно собрать светодиодный индикатор напряжения бортовой сети автомобиля, а при изменении параметров резисторов входящих в схему можно собрать индикатор уровня сигнала в усилителях мощности или индикатор измерения напряжения в устройствах электропитания различной техники.

# Основные технические характеристики

| Величина измеряемого напряжения, В Количество светодиодов, шт Размер платы, мм | 10…16 12 70х25 |
| --- | --- |

- Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Представленная схема позволяет собрать индикатор первого типа и промежуточный вариант между первым и вторым типом.

При монтаже соедините площадки 1-1, 2-2, 3-3 перемычками.

Плюс питания бортовой сети подключается к площадкам 3 минус к резистору R1 площадка «-».

Правильно собранное устройство позволяет следить за напряжением бортовой сети автомобиля, при этом светодиоды HL1-HL4 показывают напряжение от 10в до 12в, светодиоды HL5-HL8 показывают напряжение от 12в до 14в, а светодиоды HL9-HL12 показывают напряжение от 14в до 16в.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Для установки других верхней и нижней границы индицируемых напряжений необходимо подобрать резисторы R1, R2, R3 по следующей формуле:

It=Ucc/(R1+R2+R3)

R1/R2/R3=Umin/(Umax-Umin)/(Ucc-Umax)

Где It=0.1 mA

Если нижняя граница измерений равна 0, то резистором R1 можно пренебречь, а расчетная формула будет выглядеть так:   Umin=0, It=0.1mA  R2/R3=Umax/(Ucc-Umax)

- Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

Рис1. Принципиальная схема

Схема монтажа. Вид сверху.